План –конспект уроку:

Дата проведення _______________  група ______________________

| І .Підготовка до уроку |
| --- |
| Тема | Пам’ять, значення пам’яті при роботі з електронним обладнанням. |
| Мета : Навчальна | Формувати знання про архітектуру комп’ютера, розглянути будову пам’яті комп’ютера, основні пристрої збереження інформації, пам’ять електронних ККМ її види та значення. |
| Розвиваюча | Сприяти розвитку інформаційної компетентності учнів. Розвивати інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити висновки |
| Виховна | Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні. |
| Тип уроку : | Засвоєння нових знань |
| Методи та прийоми навчання | розповідь з елементами бесіди, опорний конспект. Використання слайдів, презентацій, робота з підручником, заповнення таблиць. |
| Наочність | Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р., Слайдові презентації: «Процесор. Структура процесора» опорні конспекти «Пам’ять комп’ютера», «Пам’ять електронної ККМ» відео ролики плакати |
| Технічні засоби навчання | Мультимедійна система. |
| Міжпредметні зв’язки | Інформатика Фізика ККО |
| Основні терміни і поняття | внутрішня і зовнішня пам’ять ПК, ОЗП – оперативний запамʼятовуючий пристрій, Кеш-памʼять, ПЗП – постійний запамʼятовуючий пристрій, НПЗП – напівпостійний запамʼятовуючий пристрій, Гнучкі магнітні диски, Жорсткі магнітні диски, Оптичні диски, Стримери, Знімні диски, Магнітооптичні диски, фіскальна пам’ять, репрограмувальна пам’ять |

| ІІ. Хід уроку |
| --- |
| Організаційний момент | Перевірка присутності та готовності учнів до уроку |
| Оголошення теми уроку | Запис на дошці і в зошиті. Формування цілей |
| Мотивація навчальної діяльності учнів | Щоб скористатися інформацією у будь-який момент часу, її необхідно зберігати. Проблема зберігання інформації виникла задовго до винайдення і широкого застосування комп'ютера. Ще з давніх часів до нас дійшли наскальні зображення людей і тварин, виконані первісними людьми. У Стародавньому Вавилоні інформацію зберігали на глиняних плитках, у Стародавньому Єгипті — на папірусі, у Київській Русі — на дерев'яних дощечках. Глиняні плитки, папірус, дерев'яні дощечки — це приклади носіїв інформації. Великого прогресу було досягнуто із винайденням, промисловим виготовленням і широким упровадженням паперу. Папір і в наш час широко застосовується як носій інформації. Люди в основному сприймають інформацію, що нанесена на папір. У комп'ютері, де доступ до інформації вимірюється частками мікросекунди, знайшли застосування електронні, магнітні, оптичні носії інформації. |
| Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань | Що таке обчислювальна система? Що таке апаратне забезпечення комп’ютера? Що таке програмне забезпечення ПК? |
| Вивчення нового матеріалу | Розповідь з елементами бесіди, супроводжується демонстрацією слайдів. Робота учнів з опорним конспектом. План: Поняття пам’яті комп’ютера. Внутрішня пам’ять ПК. Зовнішня пам’ять ПК. Пам’ять електронної ККМ. Технічний пристрій, призначений для зберігання інформації на носіях різноманітної фізичної природи, називається пам'яттю або системою пам'яті. Однією з найважливіших характеристик пам'яті є доступ до пам'яті, він визначається часом, необхідним для того, щоб записати або прочитати інформацію, що знаходиться в пам'яті. Внутрішня памʼять: Призначена для тимчасового зберігання даних і програм. Процесор може безпосередньо звертатися тільки до тієї інформації, що зберігається у внутрішній пам’яті. При відключенні живлення інформація, що мститься у внутрішній пам’яті, стирається. ОЗП – оперативний запам’ятовуючий пристрій, або, як ще говорять, оперативна памʼять комп’ютера. Продуктивність комп’ютера значною мірою визначається ємністю ОЗП і швидкістю доступу до її комірок. Часто для оперативної пам’яті використовують термін RAM (random Access Memory – памʼять з довільним доступом). Оперативна памʼять є тимчасовою – всі дані, що містяться у її комірках, зберігаються тільки впродовж того часу, поки компʼютер включений. Сучасні комп’ютери мають ОП від 256 Мб до 1Гб і більше. Для комп’ютерів типу ІВМ РС існує історичний розподіл Оперативної пам’яті, що склався за принципом використання її DOS програмами: основна памʼять – перші 640 Кб, які можуть використовуватися операційною системою і прикладними програмами; верхня пам’ть – інші адреси пам’яті від 640 Кб до 1 Гб, зарезервовані для службових цілей; розширена памʼять – оперативна памʼять вище 1 Мб. Для сучасних операційних систем, таких як Windows (ХР, 2003) цей розподіл непринциповий. Кеш-пам’ять – (від англ. Cash – розмінна монета) – надшвидка пам’ять для прискорення доступу до оперативної пам’яті; використовується для зберігання копій дільниць опертивної пам’яті, що використовуються найчастіше. ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій є особливим видом внутрішньої пам’яті, вміст якого не змінюється протягом експлуатації комп’ютера. ПЗП ще називають ROM (Read Only Memory – пам’ять тільки для читання). В ПЗП зберігаються системні програми і дані, пов’язані з «життєзабезпеченням» комп’ютера. Оскільки більша їх частина пов’язана з обслуговуванням введення-виведення, вміст ПЗП інколи називають BIOS (Basic Input-Output System – базова система введення-виведення). НПЗП – напівпостійний запам’ятовуючий пристрій – мікросхема пам’яті дуже невеликого обсягу, що використовується для зберігання поточної кофігурації системи, а також поточного часу і дати. Така пам’ять виконана за спеціальною технологією CMOS, що забезпечує низьке енергоспоживання. Зовнішні пристрої зберігання інформації Зовнішні пристрої зберігання інформації є складовою частиною складної ієрархічної системи пам'яті комп'ютера. Зовнішня пам'ять має набагато більшу місткість, ніж внутрішня пам'ять, але час доступу до зовнішньої пам'яті набагато більший, ніж до внутрішньої, тому в зовнішній пам'яті розміщують інформацію великих обсягів, до якої звертаються порівняно рідко. Зрозуміло, що користувач не працює з усіма програмами одночасно, а здебільшого з однією, у крайньому випадку з кількома, тому звертається до зовнішньої пам'яті лічені рази протягом робочого дня. Розглянемо детальніше зовнішні пристрої зберігання інформації. Твердий магнітний диск (вінчестер) Гнучкі магнітні диски Оптичні диски (CD-ROM) Пам’ять електронної ККМ. Усі типи ККМ виконують приблизно однакові функції, що і визначає загальний принцип їхньої будови. До основних функціональних вузлів касової машини відносяться: 1. Блок клавіатури (БК). 2. Блок індикації (дисплей) 3. Блок друку (принтер) 4. Блок автоматичної пам'яті (БАП) забезпечує запис, переробку, збереження і видачу введеної інформації. Пам'ять машини представлена наступними вузлами: оперативно-запам'ятовуюче пристрій (ОЗП); блок фіскальної пам'яті (БФП) і репрограмований запам'ятовуючий пристрій (РПЗП). ОЗП призначено для прийому, переробки, збереження і видачі всієї оперативної інформації, що вводиться в ККМ протягом кожної робочої зміни. Пристрій складається із системи різних лічильників, що ведуть облік даних у сумарному і кількісному виді по різних напрямках: по секціях і в цілому по касовій машині; по загальній сумі проданого товару і по видах товарів; робочим періодам (по змінах, по робочих годинах, а також по днях і місяця); видам операцій; по касирам і т.д.. По функціональному призначенню лічильники ОЗП мають грошові підсумовуючі, контрольні й операційні регістри. Грошові підсумовуючі регістри можуть бути двох видів: грошові, що реєструють суми, зв'язані з реалізацією товарів і послуг; грошові, не зв'язані з реалізацією товарів і послуг. Крім цих основних лічильників, по яких визначається виторг по касі за зміну, у ККМ можуть бути й інші, одночасно обліковують введені суми окремо по проведених операціях. До них відносяться лічильники: ведучі облік запрограмованих товарів; ведучі облік суми торгових знижок і надбавок до цін товарів; підсумовуючі повернуті покупцям грошові суми; підсумовуючі анульовані суми (помилково видрукувані суми) і ін. При наявності в касових машин функцій реєстрації оплати товарів по безготівковому розрахунку в машині маються окремі лічильники, що реєструють оплату по різних платіжних засобах: особисті, у кредит, по чеку, по рахунку. Грошові лічильники, не зв'язані з реалізацією товарів і послуг, мають тільки ті ККМ, що виконують функцію реєстрації службових сум. Таких лічильників у касової машини може бути не менше двох: перший враховує прийняті в касу службові суми; другий - видані з каси службові суми (із грошової шухляди). Показання всіх лічильників, що ведуть облік грошових сум протягом кожної робочої зміни, знімаються обов'язково двічі за робочу зміну: перед початком її роботи (у режимі X з виведенням Х-звіту); після закінчення роботи (у режимі Z з виведенням Z-звіту). За показниками лічильників після закінчення робочої зміни по Z-звіту визначаються підсумки роботи (виторг) по касі і по касирам. Одночасно зі зняттям показань лічильників за минулу зміну ці дані автоматично обнуляются. Таким чином, підрахунок виторгу й інших даних з початку зміни починається з "нуля" і показання змінних лічильників на початок зміни будуть нульовими. Обнулені після закінчення зміни дані про виторг не зникають, вони переходять на головний підсумовуючий лічильник касової машини, у блок фіскальної пам'яті ККМ. До контрольних відносяться лічильники Х-дані і Z-гасіння, що слугують для контролю за операціями, проведеними з підсумовуючими грошовими лічильниками. Показання лічильників X і Z будуть друкуватися на відповідних Х- і Z-звітах і збільшуються на одиницю після кожного нового висновку відповідного звіту. Ємність контрольних лічильників - чотири розряди. Після заповнення повної їхньої ємності (9999) касова машина блокується. У деяких ККМ (наприклад АМС-100 Ф) показання лічильників X і Z відповідають номеру контрольної стрічки й одночасно збільшуються на одиницю після виведення контрольної стрічки на друк в режимі "Гасіння" . Таким чином, контрольні лічильники дозволяють попередити несанкціонований доступ до пам'яті ККМ і запобігти зловживання з грошовими сумами. Операційні лічильники реєструють кількість операцій, виконаних касиром у своєму робочому режимі. Операційні лічильники можуть рахувати: кількість надрукованих (оплачених) чеків і покупок; число обслугованих покупців; масу проданого товару з запрограмованою ціною; кількість торгових знижок і надбавок; кількість повернень грошових сум покупцям; число анулювань помилкових записів на чеках; кількість оплат за наявним і безготівковим розрахунком, у тому числі по видах оплат; число операцій по введенню (виведенню) службових сум та ін. До операційних лічильників відносяться також нумератори чеків. Наявність нумераторів і їх показань, видрукуваних на чеках і контрольній стрічці, дозволяє перевірити правильність видрукованих на чеках даних (у випадку повернення товару, чека і т.д. ). Показання операційних лічильників виводяться на Х- звіти і Z-звіти разом з показаннями підсумовуючих лічильників і після закінчення кожної зміни автоматично обнуляются. Грошові підсумовуючі, контрольні й операційні лічильники є лічильниками по прийому, переробці і збереженню оперативної інформації, зв'язаної з реалізацією товарів. Показання зазначених лічильників змінюються кожну робочу зміну і служать підставою для виявлення реальних даних про виторг касової машини і про зроблені операції за зміну. Усі дані про виторг за робочу зміну, накопичені на підсумовуючих грошових лічильниках, після закінчення кожної робочої зміни скидаються на головний підсумовуючий лічильник касової машини - на фіскальну пам'ять (ФП). ФП - це грошовий лічильник, що накопичує дані про виторг ККМ від зміни до зміни. Ці дані не можуть бути обнулены, а можуть бути тільки прочитані (зняті) податковим інспектором. ФП у виді плати міститься під запломбованим кожухом касової машини. У випадку заповнення ємності накопичувача ФП її заміняють на нову. Інформація, накопичена у фіскальній пам'яті, повинна зберігатися протягом шести років з моменту фіскалиізації касової машини, тобто зняття з неї показників. Для контролю за доступом до фіскальної пам'яті в складі блоку ФП мається контрольний лічильник "Фіскальний" (Ф), що підраховує кількість знять показань з накопичувача ФП. Дані контрольного лічильника Ф так само, як і дані, накопичені в самій фіскальній пам'яті, не обнуляются і доступні тільки податковому інспектору. Крім лічильників ОЗП і БФП, у складі блоку автоматичної пам'яті мається пристрій, що дозволяє "запам'ятовувати" введені і запрограмовані дані - це репрограмувальний запам'ятовуючий пристрій (РПЗП). РПЗП призначено для збереження всіх запрограмованих значень: цін; електронних ключів захисту; поточної дати, часу, номера касирів і даних кліше ККМ. |
| Закріплення знань | Питання: Назвіть основні пристрої збереження інформації на ПК. заповни таблицю: «Порівняльні характеристики пристроїв зовнішньої памʼяті» Пристрій Можливість перезапису Приблизна ємність Швидкодія Транспорта-бельність Надійність Зберігання даних Гнучкий диск Так 1,44 Мб Низька Так Низька Жорсткий диск Так До 150 Гб Висока Ні Середня CD-ROM(DVD) Ні До 700Мб (до 4 Гб) Середня Так Висока CD-RW Так До 700Мб Середня Так Висока Стример Так Касета до 200Гб Низька Так Низька Магнітооптичний диск Так До 3 Гб Середня Так Висока ZIP диск Так До 250Мб Середня Так Середня |
| Підсумки уроку | Проведення Оцінювання учнів : учитель (з коментуванням). |
| Повідомлення домашнього завдання | Р.2 п.2.5, конспект |