План –конспект уроку:

Дата проведення _______________  група ______________________

| І .Підготовка до уроку |
| --- |
| Тема | Налаштування роботи зовнішніх пристроїв та їх звязку з ПК. |
| Мета : Навчальна | Формувати знання про архітектуру комп’ютера, пристрої введення-виведення інформації, розглянути принцип зв’зку комп’ютера з зовнішніми пристроями. |
| Розвиваюча | Сприяти розвитку інформаційної компетентності учнів. Розвивати творчу активність учнів, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити висновки |
| Виховна | Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні. Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. |
| Тип уроку : | Засвоєння нових знань |
| Методи та прийоми навчання | Самостійна робота, розповідь з елементами бесіди, опорний конспект. Використання слайдів, презентацій, робота з підручником, заповнення таблиць. |
| Наочність | Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р., Слайдові презентації: «Основні пристрої введення – виведення інформації» опорні конспекти «Зв’язок комп’ютера з зовнішніми пристроями», «Зв’язок з зовнішніми пристроями ПК.» відео ролики плакати схема «Зв’язок комп’ютера з периферійними пристроями» |
| Технічні засоби навчання | Мультимедійна система. |
| Міжпредметні зв’язки | Інформатика Англійська мова ККО |
| Основні терміни і поняття | Периферійні пристрої ПК, пристрої введення інформації (Клавіатура, Маніпулятори, Сканери, Мікрофон, Цифрові фото- та відеокамери); пристрої виведення інформації (Монітор, Принтери, Плоттери), СОМ-порт, USB-порт, Вluetooth- з’єднання, магістраль, контролер, пристрій управління, АЛП |

| ІІ. Хід уроку |
| --- |
| Організаційний момент | Перевірка присутності та готовності учнів до уроку |
| Оголошення теми уроку | Запис на дошці і в зошиті. Формування цілей |
| Перевірка домашнього завдання | Завдання: Опишіть пристрої введення інформації. (1 Варіант). Опишіть пристрої виведення інформації. (2 Варіант). (завдання виконуються на окремих листках і здаються на перевірку.) |
| Мотивація навчальної діяльності учнів | З прогресом суспільства і з різким зростанням інформаційних потоків неможливо собі уявити обробку такої кількості інформації без застосування спеціальних технічних пристроїв для обробки інформації. Інформація, яку обробляє комп'ютер, вводиться в нього за допомогою спеціальних технічних пристроїв, які часто називають периферійними пристроями. Оброблену комп'ютером інформацію слід вивести і зобразити у зручній і звичній для людини формі: тексту, графічних зображень тощо. Для цього застосовуються такі пристрої виведення: монітор (дисплей), принтер, плоттер. Ці пристрої приєднуються до комп’ютера спеціальним чином. Сьогодні ми і обговоримо питання зв’язку зовнішніх пристроїв з ПК. |
| Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань | Що таке обчислювальна система? Що таке програмне забезпечення ПК? Назвіть склад зовнішньої архітектури комп’ютера. |
| Вивчення нового матеріалу | Розповідь з елементами бесіди, супроводжується демонстрацією схем, слайдів. План: Структура комп’ютерної системи Системний блок. Материнська плата. Зв’язок комп’ютера з зовнішніми пристроями Приклади з’єднання ПК зі сканером. Основні поняття учні конспектують за підручником Р.2 п.2.1, складають опорний конспект. |
| Закріплення знань | Питання: Що необхідно для обміну даними між комп’ютером та периферійним пристроєм? Які способи з’єднання ви знаєте? Що таке контролер? Драйвер? |
| Підсумки уроку | Проведення Оцінювання учнів : учитель (з коментуванням). |
| Повідомлення домашнього завдання | Р.2 п.2.1, Р.10 конспект |